Минский областной исполнительный комитет

Управление образования

УО «МАРЬИНОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ИМЕНИ В.Е. ЛОБАНКА»

Методические указания по изучению дисциплины и выполнению домашней контрольной работы для учащихся-заочников учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по специальности 2-74 06 31-01 «Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства»

# Разработала:                                          Л.З.Сасинович

п. Марьино 2018

Общие методические рекомендации

по изучению дисциплины

Цель данной методической разработки – помочь учащемуся-заочнику изучить дисциплину «Основы инженерной графики». Она содержит общие методические рекомендации по изучению дисциплины, список  использованных  источников, тематический план, вопросы самоконтроля, рекомендации по выполнению чертежей и организации рабочего места, задания контрольной работы и методические указания по их выполнению.

Программа дисциплины предусматривает изучение правил графического оформления чертежей, теоретических основ геометрического черчения, начертательной геометрии и проекционного черчения, машиностроительного и строительного черчения, выполнения схем по специальности, а также приобретение практических навыков по технике  выполнения чертежей. Изучив дисциплину, учащиеся должны уметь графически грамотно в соответствии с  требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) выполнять и читать чертежи.

После изучения учебного материала программы учащиеся на третьем курсе выполняют контрольную работу в сроки, установленные учебным планом. Контрольная работа выполняется по 100-вариантной системе. Вариант выбирают из соответствующих таблиц и рисунков по последним двум цифрам номера личного дела (шифра) учащегося.

Программный материал нужно изучить в такой последовательности:

- Ознакомиться с общими методическими рекомендациями и содержанием тематического плана дисциплины (таблица 1).

- Изучить материал по темам заданий, пользуясь учебниками. Изучить государственные стандарты, относящиеся к данным темам.

- Приступить к выполнению контрольной работы. Для этого ознакомиться с её содержанием и образцами выполнения листов, определить свой вариант, выполнить чертежи по своему варианту, оформить их в соответствии с методическими указаниями.

Чертежи контрольной работы нужно сброшюровать в альбом формата А4 (297 х 210) и закрепить в папке типа «скоросшиватель». На обложке папки учащийся должен приклеить титульный лист, где указать свою фамилию, имя и отчество, курс и номер учебной группы, шифр.  Альбом с чертежами контрольной работы высылается в учреждение образования на рецензирование. Упаковка «трубкой» не допускается. Работа высылается в полном комплекте.

Присланные на рецензирование отдельные листы не засчитываются. Работа, выполненная не по своему варианту, не засчитывается.

Незачтенную, неудовлетворительно выполненную контрольную работу нужно исправить или переделать с учетом указаний преподавателя и послать на проверку повторно. Получив контрольную работу, учащийся должен учесть все замечания рецензента, внести необходимые исправления, повторить указанный теоретический материал. Стирать отметки рецензента запрещается. Необходимо хранить зачтенную контрольную работу для предъявления на зачете (без контрольной работы зачет не может быть принят). В случае утери работа выполняется повторно.

Для работы над чертежами нужно иметь: чертежную доску с рейсшиной или чертежным прибором, угольники,  готовальню, чертежные карандаши разной твердости (Т,ТМ,М)  для построения и обводки чертежей, кнопки, резинку, чертежную бумагу формата 297 х 210 (3 листа), 297 х 420 (3 листа), писчую бумагу в клетку для эскиза 297 х 210 (1 лист).

Допускается выполнять контрольную работу с использованием компьютера и плоттера.

Список использованных источников

- Боголюбов, С.К. Инженерная графика/С.К.Боголюбов.                                                -М.: Машиностроение,2016

- Боголюбов, С.К. Черчение / С.К.Боголюбов. -М.: Машиностроение,2014

- Герасимович,Л.С. Электротермическое оборудование сельскохозяйственного производства / Л.С.Герасимович. –Мн.:Урожай,2015

- Дружинин, Н.С. Черчение/Н.С.Дружинин, Н.Т.Чувиков. -М. :Высшая школа,2015

- Усатенко,С.Т. Выполнение электрических схем по ЕСКД / С.Т.Усатенко, Т.К.Каченюк, М.В.Терехова. -М. :Издательство стандартов,2016

Стандарты

ГОСТ 2.001-2013. ЕСКД: Общие положения.

ГОСТ 2.101-68. ЕСКД: Виды изделий.

ГОСТ 2.102-2006. ЕСКД: Виды и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД: Основные надписи.

ГОСТ 2.105-95. ЕСКД: Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.106-96. ЕСКД: Текстовые документы.

ГОСТ 2.109-73. ЕСКД: Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.301-68. ЕСКД: Форматы.

ГОСТ 2.302-68. ЕСКД: Масштабы.

ГОСТ 2.303-68. ЕСКД: Линии.

ГОСТ 2.304-81. ЕСКД: Шрифты чертежные.

ГОСТ 2.305-2008. ЕСКД: Изображения    виды, разрезы, сечения.

ГОСТ 2.306-68. ЕСКД: Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.

ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД: Нанесение размеров.

ГОСТ 2.311-68. ЕСКД: Изображение резьбы.

ГОСТ 2.312-72. ЕСКД: Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

ГОСТ 2.313-82. ЕСКД: Условные изображения и обозначения неразъемных соединений.

ГОСТ 2.315-68. ЕСКД: Изображения упрощенные и условные крепежных деталей.

ГОСТ 2.316-68. ЕСКД: Правила нанесения на чертежах надписей технических требований и таблиц.

ГОСТ 2.317-2011. ЕСКД: Аксонометрические проекции.

ГОСТ 2.701-2008. ЕСКД: Схемы. Виды и типы схем. Общие требования к выполнению.

ГОСТ 2.702-2011. ЕСКД: Правила выполнения электрических схем.

ГОСТ 2.721-2011. ЕСКД: Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

ГОСТ 21.204-93. СПДС: Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов.

Таблица 1 – Тематический план

| Раздел, тема | Количество часов |
| --- | --- |
|  | Теорет. | Практич. | Самостоят | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 .Общие правила оформления чертежей. Геометрические построения | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Введение. 1.1 Стандарты ЕСКД, применение систем автоматизированного проектирования | 2 | - | 2 | 4 |
| 1.2 Линии и надписи на чертежах | - | 2 | - | 2 |
| 1.3 Приемы вычерчивания контуров технических деталей | - | - | 2 | 2 |
| Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение | - | 6 | 12 | 18 |
| 2.1 Точка, прямая, плоскость. Проекции геометрических тел. | - | 2 | 4 | 6 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Аксонометрические проекции и элементы технического рисования. Развёртки | - | - | 4 | 4 |
| 2.3 Проекционное черчение | - |  | 2 | 2 |
| 2.4 Изображения-виды, разрезы, сечения | - | 4 | 2 | 6 |
| Раздел 3. Машиностроительное черчение | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 3.1 Общие сведения о машиностроительных чертежах. Резьба и резьбовые соединения. | - | 2 | - | 2 |
| 3.2 Эскизы и чертежи деталей. | - | 2 | - | 2 |
| 3.3 Передачи и соединения | - | - | 2 | 2 |
| 3.4 Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, | - | - | 4 | 4 |
| 3.5Чтение чертежа общего вида. Деталирование. | 2 | - | 6 | 8 |
| Раздел 4. Семы. Элементы строительного черчения. Схемы по специальности | - | - | 6 | 6 |
| 4.1 Чертежи планов, разрезов зданий и сооружений | - | - | 2 | 2 |
| 4.2 Генеральный план местности | - | - | 2 | 2 |
| 4.3 Схемы по специальности. Условные графические изображения и буквенно-цифровые обозначения в схемах | - | - | 2 | 2 |
| Раздел 5 Компьютерная графика | 4 | 8 | 24 | 36 |
| 5.1 Общие сведения о компьютерной графике | 2 | - | - | 2 |
| 5.2 Графические примитивы и работа сними | - | - | 2 | 2 |
| 5.3 Работа с текстовыми редакторами | - | - | 2 | 2 |
| 5.4 Схемы электрические принципиальные | - | 2 | 8 | 10 |
| 5.5 Схемы соединения и подключения | - | 4 | 2 | 6 |
| 5.6 Схемы расположения электроустановок и электрооборудования | 2 | 2 | 10 | 14 |
| Итого | 8 | 20 | 58 | 86 |

Вопросы для самоконтроля

К разделу 1

- Как называется единый комплекс, в который объединены все стандарты, содержащие правила выполнения машиностроительных чертежей?

- Каковы роль и задачи дисциплины «Основы инженерной графики»?

- Какие принадлежности и инструменты необходимы при выполнении чертежей?

- Как обозначаются и образуются основные форматы?

- Назовите размеры форматов А4 и A3.

- Назовите основные типы линий и в каких случаях они применяются?

- Как располагают основную надпись на листах форматов А4 и A3?

- Назовите типы шрифтов, установленных ГОСТ 2.304-81.

- Назовите стандартные масштабы.

- Что называется масштабом и какой стандарт устанавливает масштабы чертежей?

- Какие размеры называют  габаритными?

- Па каком расстоянии от линии контура чертежа проставляется размерная линия?

- В каких случаях размеры ставят со знаком (, а в каких – со знаком R?

- Как наносится размерное число на заштрихованном поле?

- Как проставляют размеры углов?

- Что называется сопряжением?

К разделу 2

- Назовите виды проецирования.

- Что называют проекцией точки?

- Что называется системой координатных плоскостей?

- Как называются и обозначаются плоскости проекций?

- Как обозначаются оси проекций?

- Что называется прямой общего положения?

- Что называют горизонтально-проецирующей прямой?

- Как расположен отрезок прямой в пространстве относительно плоскостей проекций, если на горизонтальную плоскость он проецируется в виде точки?

- Какими элементами задается плоскость?

- Назовите главные линии плоскости. Как расположены проекции этих линий?

- Что является признаком параллельности двух плоскостей?

- Назовите способы определения действительной величины отрезка прямой общего положения, заданного двумя проекциями.

- В чем заключается способ вращения?

- В каких случаях применяют аксонометрические проекции?

- Назовите два вида аксонометрических проекций, наиболее часто применяемых в машиностроительном черчении.

- Назовите четыре поверхности вращения.

- Как образуются поверхности шара и конуса?

- Что называют многогранником, его ребром и гранью?

35.Какими способами определяется натуральная величина сечения?

36.Каково различие и в чем сходство между аксонометрической проекцией модели и техническим рисунком?

К разделу 3

37. Назовите три вида изображений, установленных ГОСТ 2.305-2008.

38. Каким методом получают изображения на чертежах?

39. Назовите основные виды. Как располагают основные виды на чертежах?

40. Что называется сечением?

41. Что называется разрезом?

42. Назовите виды сечений.

43. Как образуется простой разрез?

44. Как образуются сложные разрезы?

45. Назовите виды разрезов в зависимости от расположения секущей плоскости.

46. Какие правила нужно знать при выполнении разрезов симметричных фигур?

47. Что называется местным разрезом?

48. В каких случаях нужно обозначать разрезы?

49. Какие детали и при каком расположении секущей плоскости показывают на чертеже нерассеченными, хотя они попали в секущую плоскость?

50. Какие профили резьб вы знаете?

51. Чем отличается условное изображение резьбы в отверстии   от условного изображения резьбы на стержне?

52. Какие существуют виды стандартных резьб?

53. Как обозначаются на чертежах метрическая, трубная и трапецеидальная резьбы?

54. Расшифруйте обозначение «Болт М12х60.58ГОСТ7798-70».

55. Каково практическое назначение эскиза?

56. Каково назначение рабочего чертежа и какие данные он должен содержать?

57. Как расшифровать обозначение «СЧ 20 ГОСТ 1412-85»

58. Какие виды разъемных соединений вы знаете?

59. Назовите неразъемные соединения.

60. Какие существуют виды сварки (в зависимости от технологии сварки) и какими индексами они обозначаются?

61. Как обозначают швы сварных соединений?

62. Что называется сборочным чертежом и каково его назначение?

63. Какова последовательность выполнения сборочного чертежа?

64. Какие упрощения применяют на сборочных чертежах?

65. Какие существуют правила для нанесения номеров позиций на сборочных чертежах?

66. Что такое спецификация и каков порядок ее заполнения?

67.  Какие размеры проставляют на сборочном чертеже?

68. Как штрихуют детали на сборочном чертеже в разрезе?

К разделу 4

69. Какие конструкторские документы называются схемами?

70. Назовите виды схем, которые обозначаются буквами К, Г, П,Э,О.

71. Назовите типы схем в зависимости от основного  назначения.

72. Какие ГОСТы устанавливают правила выполнения электрических схем?

73. Что изображают на принципиальной электрической схеме?

74. Где помещают данные об элементах схемы?

75. Какие названия присвоены изображениям зданий?

Рекомендации по выполнению чертежей

Для выполнения чертежей необходимы специальные чертежные приборы, инструменты, принадлежности и материалы. Прежде чем начать чертить, учащийся должен узнать назначение каждого инструмента, научиться правильно обращаться с ним, овладеть навыками и приемами работы с чертежными инструментами.

ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА предназначается для выполнения чертежных работ. Изготовляется из мягких пород дерева (липа), так как кнопки, закрепляющие чертежную бумагу, должны легко входить в доску. Кнопки откалываются от доски специальным рычажком.

Размеры чертежных досок стандартизованы и соответствуют размерам стандартных форматов бумаги. Сначала закрепляют верхний левый угол листа, затем, натягивая лист ладонью руки, закрепляют противоположный угол, после этого закрепляют правый угол и затем - последний.

БУМАГА. Чертежи выполняют на плотной чертежной бумаге, на гладкой ее стороне, а шероховатая сторона используется для рисования. От качества бумаги зависит внешней вид чертежа. Бумагу нужно  выбирать такую, чтобы с нее хорошо стирались резинкой карандашные линии.

МИЛЛИМЕТРОВАЯ БУМАГА – бумага с нанесенной на нее сеткой миллиметровых квадратов. На такой бумаге чертят схемы, диаграммы, графики и эскизы.

КАРАНДАШИ. Чертежные карандаши разделяют на мягкие, средние и твердые. При выполнении чертежа тонкими линиями рекомендуется применять твердые карандаши с маркировкой Т, 2Т-6Т. Обводят чертежи более мягкими карандашами с маркировкой М, 2М-5М. Возрастание цифры перед буквой Т указывает увеличение твердости карандаша, а перед буквой М – увеличение  его мягкости. Карандаш средней твердости обозначают ТМ, такие  карандаши можно применять при обводке чертежа.

Подобрав карандаши нужной твердости, их затачивают сначала перочинным ножом, а для заострения графита применяют наждачную бумагу, наклеенную на дощечку.

ЧЕРТЕЖНЫЕ РЕЗИНКИ применяют для удаления с бумаги лишних линий и чистки чертежа. Линии, проведенные карандашом, стирают мягкими резинками. При работе резинкой необходимо закрыть краем листа чистой бумаги те линии, которые нужно оставить, чтобы не пришлось проводить их заново.

УГОЛЬНИКИ. Для чертежных работ необходимо иметь два вида угольников: с углами 30о, 60о, 90о и 45о, 90о. При помощи  угольников в сочетании друг с другом или с линейкой, с рейсшиной можно выполнять различные геометрические построения: деление окружности, вычерчивание  многоугольников, проведение взаимно параллельных  и взаимно перпендикулярных прямых, вычерчивание углов и др.  Перед работой нужно  проверить угольники следующим образом: положить угольник одним катетом на линейку или рейсшину и провести остро заточенным карандашом по другому катету прямую линию. Затем угольник повернуть на 180о и снова провести линию. Если обе линии совпадут – треугольник точный.

ЛИНЕЙКИ. Линейка для проведения отрезков прямых линий. Мерительная линейка со шкалой с миллиметровыми делениями и со  скошенными краями, позволяющими непосредственно измерять и откладывать на чертежах отрезки прямых. Мерительная линейка для вычерчивания прямых линий мало пригодна. Масштабная линейка имеет несколько шкал с различными масштабами, что позволяет без дополнительных пересчетов измерять и строить отрезки прямых в масштабах, обозначенных на линейке.

РЕЙСШИНА. Состоит из длинной линейки и планки на конце, расположенной под прямым углом (в виде буквы Т). Планка состоит из двух частей: одна закреплена неподвижно, а другая вращается на шарнире и может закрепляться под любым углом винтом с гайкой. Подвижную часть планки можно установить в различные положения для проведения параллельных линий под углом к рамке чертежа.

При помощи угольников и рейсшины можно проводить параллельные и перпендикулярные линии разных направлений.

ГОТОВАЛЬНЯ представляет собой набор чертежных инструментов в футляре. Наиболее употребительны следующие чертежные инструменты:

- циркуль круговой- применяется для вычерчивания окружностей;

- кронциркуль - предназначается для вычерчивания окружностей малого диаметра;

- циркуль разметочный (измеритель) - служит для откладывания линейных размеров на чертеже;

- кронциркуль разметочный - служит для точных измерений (0,3…40 мм) или для многократного откладывания малых отрезков прямых;

- чертежный прибор - представляет собой приспособление для проведения прямых линий в каком угодно месте площади чертежной доски и под любым углом к горизонту. Состоит из системы рычагов, поворотной головки со шкалой, которая  служит для поворота линеек на нужный угол. Сами линейки установлены под прямым углом друг к другу. Пользование чертежным прибором ускоряет и облегчает процесс черчения.

Организация рабочего места

Правильная  организация рабочего места  и порядок – залог  успешной работы.

Перед работой следует вымыть руки и протереть мягкой  резинкой угольники и рейсшину.

Чертежную доску следует установить с наклоном до 15о. Свет должен падать с левой стороны. На рабочем месте должны быть только необходимые инструменты – ничего лишнего. Необходимые инструменты должны располагаться так, чтобы не мешать работе - на полочке чертежного стола или на тумбочке. Остальные инструменты, а также подсобную литературу раскладывают на столе справа от чертежной доски. Перед началом работы следует проверить инструменты, которые  необходимы для данной работы. Состояние чертежных инструментов влияет на качество чертежей. Инструменты следует хранить в сухом месте, оберегать их от падания и ударов. Кромки деревянных инструментов надо беречь от повреждений и порезов. Нельзя ножом или бритвой обрезать бумагу по деревянной линейке или на чертежной доске.

Обрезайте бумагу по железной линейке кончиком лезвия бритвы, продетым сквозь спичку.

Перед работой деревянные и пластмассовые инструменты следует протереть чистой тряпкой. Избегайте пользоваться масштабной линейкой как простой линейкой. Вертикальные линии обводят снизу вверх, горизонтальные - слева на право по верхней кромке линейки рейсшины, наклонные – снизу слева вверх направо.

Затачивать карандаш следует с конца, не имеющего фабричной марки, чтобы можно было узнать твердость графита. Выполнив чертеж, удалите лишние линии и помарки; после проверки и исправления следует обвести его карандашом марки М или ТМ. Графы основной надписи заполняют в последнюю очередь.

Чертеж должен выполняться в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации четко и аккуратно. Надписи на чертежах выполняют только чертежным шрифтом.

Чертежи контрольной работы выполняют на чертежной бумаге. Стандартные размеры форматов листов установлены ГОСТ 2.301-68 и имеют следующие обозначения и размеры сторон:

Обозначение формата                         Размеры сторон листа, мм.

А1                                                    594х841

А2                                                    420х594

А3                                                    297х420

А4                                                    210х297

Контрольная работа

Контрольная работа  выполняется на шести листах чертежной бумаги и 1 листе бумаги в клетку. Задания выполняются карандашом по индивидуальным вариантам. Последняя цифра шифра учащегося соответствует варианту задания.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ:

-лист 1  «Шрифты. Линии.» (формат А4).

-лист 2  «Геометрические тела» (формат А3).

-лист 3 «Комплексный чертеж» (формат А4).

-лист 4 «Простые разрезы» (формат А3).

-лист 5 «Резьбовые соединения» (формат А4)

-лист 6 «Эскиз детали с резьбой с применением простого разреза» (формат А4 бумаги в клетку)

-лист 7  «Электрическая принципиальная схема» (формат А3)

Листы оформляются рамкой и основной  надписью. Основную надпись на чертежах контрольной работы  нужно выполнять в соответствии с рис.2.

Рисунок 2 – Основная надпись по ГОСТ 2.104-2006

На рис.1 показано расположение основной надписи на листах форматов А3 и А4, на листе формата А4 – только вдоль короткой стороны, на других форматах – в правом нижнем углу вдоль короткой или длинной стороны.

К выполнению контрольной работы можно приступить только после изучения тем тематического плана. Работать над выполнением листов нужно в определенной последовательности: ознакомиться с содержанием и образцом листа, найти свой вариант задания, изучить методические  указания к листу, ответить на вопросы для самопроверки по изучаемой теме. Затем приступить к вычерчиванию листа. На листе чертежной бумаги А4 или А3 начертить рамку и основную надпись. Продумать компоновку листа, наметить места каждой проекции, надписи или построения. Нанести все осевые линии. Выполнить необходимые геометрические построения и надписи. Проверить правильность выполнения. Обвести чертеж в соответствии с требованиями ГОСТ 2.303-68 и подписать его чертежным шрифтом. Перед обводкой нужно убрать с чертежа все лишнее (помарки, ошибочные линии, лишние линии построения, пятна). Закончив работу еще раз проверить правильность выполнения чертежа.

Лист 1

Содержание листа. Образец выполненного листа показан на рисунке 3. На листе выполняют:

- прописные буквы, цифры и строчные буквы стандартного шрифта размера 10;

- упражнения по написанию текста шрифтом размера 5;

- линии чертежа.

Цель задания: изучить размеры стандартных форматов, размеры рамки и основной надписи, научиться правильно писать стандартным шрифтом, изучить ГОСТ 2.304-81; изучить типы линий, ГОСТ 2.303-68;научится работать с чертежными инструментами и проводить линии карандашом.

Методические указания к листу 1

Надписи на чертежах должны соответствовать стандарту на шрифт. Чтобы научиться правильно писать стандартным шрифтом, необходимо изучить ГОСТ 2.304-81. Согласно данному ГОСТу устанавливают два типа шрифтов – тип А и тип Б (с наклоном 75о и без наклона). Установлены следующие размеры шрифта: 1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. (Размер 1,8  допускается только для типа Б). Размер шрифта определяется высотой прописных букв в миллиметрах. Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно основанию строки. Высота строчных букв с определяется  соотношением  с= для шрифта типа А  и  С= для шрифта Б. Ширина букв d  определяется  соотношением   для шрифта типа А и    для шрифта типа Б.  Толщина линий t  определяется соотношением  для шрифта типа А и  для шрифта типа Б.

Рисунок 3 – Пример выполнения листа 1

Для  освоения написания шрифта рекомендуется использовать вспомогательную сетку. Для облегчения написания букв и цифр можно нанести вспомогательную сетку сплошными тонкими линиями; для прописных букв И,Й,Л,П,Т,Ц,Г,Ш,Щ,Х достаточно провести две  горизонтальные линии на расстоянии, равном высоте букв h (размер шрифта), для  букв Н, Ч, Е, Л, М, У, Ж, Я, Б, В дополнительно проводят еще горизонтальную линию посередине, на этой линии располагают средние элементы букв. При построении сетки для строчных букв нужно учесть, что высота строчных букв составляет 7/10 h , помнить, что прописные и строчные буквы имеют различную ширину.

Необходимо разметить линиями с наклоном 75о ширину каждой буквы и цифры и расстояние между ними. Начертание букв смотрите в ГОСТе или учебнике.

Шрифтом размера 5 необходимо выполнить упражнения по написанию текста.

Содержание текста выбирается по таблице 1 в зависимости от варианта, который соответствует двум последним цифрам шифра.

Таблица 2 – Содержание текста к листу 1

| № варианта | Текст, выполняемый стандартным шрифтом размером 5 |
| --- | --- |
| 1,26,51,76 | ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертежные шрифты для надписей, наносимые от руки на чертеж и другие технические документы |
| 2,27,52,77 | При изучении чертежных шрифтов рекомендуется систематически упражняться в написании отдельных букв, слов, предложений |
| 3,28,53,78 | Размер шрифта определяется высотой h прописных букв (в миллиметрах) данной надписи или высотой цифр данных чисел) |
| 4,29,54,79 | ГОСТ 2.303-68 устанавливает начертание и основные назначения линий на чертежах |
| 5,30,55,80 | Толщина линий должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже |
| 6,31,56,81 | Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских документов |
| 7,32,57,82 | Надписи на чертежах не вычерчиваются, а пишутся! Цифры и буквы необходимо писать четко |
| 8,33,58,83 | ГОСТ2.307-2011 устанавливает правила нанесения размеров на чертежах |
| 9,34,59,84 | Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия |
| 10,35,60,85 | Линейные размеры на чертежах указывают в миллиметрах |
| 11,36,61,86 | Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения |
| 12,37,62,87 | Размеры на чертежах указываются размерными числами и размерными линиями. Линии проводят параллельно отрезку |

Продолжение таблицы 2

| 13,38,63,88 | Размерную линию с обоих концов ограничивают стрелками, упирающимися с соответствующие линии |
| --- | --- |
| 14,39,64,89 | Не допускается использовать линии контура, осевые центровые и выносные линии в качестве размерных |
| 15,40,65,90 | Размерные числа наносятся над размерной линией возможно ближе к ее середине |
| 16,41,66,91 | Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1-5 мм |
| 17,42,67,92 | Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура должно быть в пределах 10 мм |
| 18,43,68,93 | Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения |
| 19,44,69,94 | При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R |
| 20,45,70,95 | При указании размера диаметра перед размерным числом наносят знак ( |
| 21,46,71,96 | Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры – только один раз |
| 22,47,72,97 | Масштабом называется отношение всех линейных размеров изображения предмета на чертеже к их натуральной величине |
| 23,48,73,98 | На чертежах проставляют только натуральные (действительные) размеры и по ним судят о размерах деталей |
| 24,49,74,99 | Компоновкой чертежа называется размещение изображений, размеров и надписей на поле чертежа |
| 25,50,75,100 | Выполнение требований стандартов обязательно. Несоблюдение стандарта преследуется по закону. |

Линии чертежа должны иметь начертание в  соответствии с их назначением.

Толщину сплошной основной линии (0,5-1,4 мм) выбирают в зависимости от величины и сложности изображения.

На учебных чертежах рекомендуют толщину (S)  сплошной толстой основной линии принимать равной 0,8-1 мм, для штриховой – 0,5 мм, для сплошной тонкой – 0,3 мм, штрихпунктирной тонкой – 0,3 мм.

Линии одного и того же вида на чертеже должны иметь одинаковую толщину и примерно равные длины штрихов.

Используемые источники: 1, с.6-37; 2,с.3-34; 4,с.5-31

Лист 2

Содержание листа.

Образец выполненного листа приведем на рисунке 4.

На листе следует перечертить в трех прямоугольных проекциях призму, пирамиду, цилиндр, конус, шар и построить недостающие проекции точек.

Цель задания: изучить проецирование геометрических тел в прямоугольных проекциях, усвоить приемы проецирования точки, отрезка прямой, плоской фигуры, геометрических тел на три плоскости проекции.

Методические указания к листу 2

Задание содержит 5 геометрических тел: призму, пирамиду, цилиндр, конус, шар. Их размеры: призма и пирамида имеют в основании правильные многоугольники, вписанные в окружность (40 и высоту 60 мм; в основании цилиндра и конуса лежат круги (40, а их высоты по 60 мм; шар имеет размер (40 мм. Задания разняться между собой формой призм и пирамид, а все фигуры в целом – заданием точек на их поверхности.

По таблице 3 в соответствии со своим  вариантом найти № чертежа по рис.5, перечертить в трех проекциях геометрические тела и построить недостающие  проекции точек. Линии связи и оси проекций сохранить.

Таблица 3- Варианты заданий для листов 2.3,4,5,7

| № варианта | № чертежа по рис.5,7,9,11,14 | № варианта | № чертежа по рис.5,7,9,11,14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 26, 51, 76 | 1 | 13,38, 63, 88 | 13 |
| 2, 27, 52, 77 | 2 | 14,39, 64, 89 | 14 |
| 3, 28, 53, 78 | 3 | 15,40, 65, 90 | 15 |
| 4, 29, 54, 79 | 4 | 16,41, 66, 91 | 16 |
| 5, 30, 55, 80 | 5 | 17,42, 67, 92 | 17 |
| 6, 31, 56, 81 | 6 | 18,43, 68, 93 | 18 |
| 7, 32, 57, 82 | 7 | 19,44, 69, 94 | 19 |
| 8, 33, 58, 83 | 8 | 20,45, 70, 95 | 20 |
| 9, 34, 59, 84 | 9 | 21,46, 71, 96 | 21 |
| 10, 35, 60, 85 | 10 | 22,47, 72, 97 | 22 |
| 11,36, 61, 86 | 11 | 23,48, 73, 98 | 23 |
| 12,37, 62, 87 | 12 | 24,49, 74, 99 | 24 |
|  |  | 25,50, 75, 100 |  |

Используемые источники: 1, с.52 - 93, 94-101

Рисунок 5 - Продолжение

Рисунок  5 - Продолжение

Рисунок 5 - Продолжение

Лист 3

Содержание листа

Образец выполнения листа приведен на рис. 6. На листе по  аксонометрии необходимо построить три проекции.

Цель задания: развить умение анализировать геометрическую форму предмета (модели), усвоить выполнение  комплексного чертежа.

Методические указания к листу 3

Освоив изучение отдельных геометрических тел, можно приступить к рассмотрению моделей, являющихся их совокупностью.

По данным своего варианта (рис.7) выберите наглядное изображение модели, по которому необходимо построить комплексный чертеж (три проекции). Вначале мысленно ориентируйте модель по отношению к трем плоскостям проекций таким образом, чтобы будущая фронтальная проекция давала наиболее полное представление о форме модели и число линий невидимого контура на других проекциях было минимальным. Построение проекций модели начинают с контуров проекций, являющихся чаще всего прямоугольниками. Затем последовательно на всех трех проекциях прочерчивают уступы, полости, отверстия и другие элементы, наносят размеры.

Используемые источники: 1,с.148-153; 2, с.76-96; 4,с.41-43, 62-74.

Лист 4

Содержание листа

Образец выполнения листа приведен на рис.8. На листе необходимо выполнить комплексный чертеж детали, определив третий вид по двум данным. Применить целесообразные разрезы и нанести размеры.

Цель задания: закрепить знания и умения по проецированию моделей в прямоугольных проекциях, умение  анализировать геометрическую  форму предмета, усвоить  основные правила выполнения разрезов.

Методические  указания к листу 4

Варианты заданий приведены на рис.9.

Приступая к выполнению листа, изучите правила построения разрезов (простых, сложных, местных)  по ГОСТ 2.305-2008.

Для правильного  понимания формы детали необходимо две данные ее проекции рассматривать одновременно, т.е. найти какой-либо  элемент на фронтальной проекции, посмотреть, как он проецируется на горизонтальную проекцию.

В основе чтения чертежа лежит умение учащегося по двум проекциям предмета «видеть» его со всех сторон.

Выполнив комплексный чертеж  с применением разрезов,, нужно найти недостающие проекции точек А и В, заданных на поверхности детали. Проекцию точки нужно обозначать в скобках, если точка находиться на поверхности, которая не видна (внутри или с обратной стороны детали).

Проверив правильность выполнения  чертежа, нужно убрать лишние линии и обвести чертеж, нанести размеры, заполнить основную надпись.

Используемые источники: 1, с.130-133; 153-166; 2,с.124-160; 4,с.100-110

Рисунок 7 – Варианты заданий к листу 3

Рисунок 9- Варианты заданий к листу 4

Рисунок 9 - Продолжение

Лист 5

Содержание листа

Образец выполнения листа  приведен на рис.10

На листе формата А4 выполняется резьбовое соединение двух деталей. Цель задания: изучить основные сведения о резьбе, изображение и обозначения резьб, резьбовые соединения.

Методические указания по выполнению листа 5

Резьбовые соединения среди всех соединений занимаются  примерно 60%. В большинстве случаев ни один механизм  не может быть собран без применения резьб.

Варианты заданий приведены на рис.11.

Чертеж выполняется в следующем порядке: определяют число изображений, проводят разметку листа, выполняют изображение соединений в тонких линиях, помечают разрез;  проставляют размер резьбы; после проверки чертежа выполняют обводку и заполняют основную надпись.

Используемые источники: 1, с.168-193;  2,с.160-174; 4,с.111-122

Рисунок 10 – Пример выполнения листа 5

Лист 6

Содержание листа

Образец выполнения листа приведен на рис.12.

На листе выполняют эскиз детали с резьбой с применением простого разреза.

Цель задания: развить навыки составления эскизов и применения  правил выполнения разрезов, сечений, нанесения размеров, обозначения материалов.

Методические указания по выполнению листа 6

Эскиз – это рабочий чертеж детали, но выполненный от руки без применения чертежных инструментов, без масштаба. Эскиз выполняется с натуры на бумаге в клетку стандартного формата. Следует придерживаться одинаковой толщины линий одного назначения. Надписи и размерные числа необходимо выполнять чертежным шрифтом. Изображения детали должны быть представлены крупно, с соблюдением пропорциональности элементов детали.

Изделие для выполнения эскиза  следует подобрать на производстве.

Выполняя эскиз, нужно соблюдать определенную последовательность в работе: осмотреть деталь, определить ее назначение, конструкцию, определить необходимое число изображений, выбрать главный вид (обычно дают  разрез) – вид спереди; детали, состоящие из тел вращения, расположить на главном изображении горизонтально;  определить глазомерно соотношение габаритных размеров детали (длины, ширины, высоты); выбрать размер листа бумаги; нанести на лист  габаритные очертания будущих изображений, предусмотрев место для нанесения размеров так, чтобы поле чертежа было равномерно  загружено, провести осевые и центровые линии; нанести контуры детали, выполнить необходимые разрезы; обдумать, какие необходимо указать размеры, и провести размерные линии; обвести линии чертежа; обмерить деталь и проставить размерные числа на эскиз. оформить эскиз.

Используемые источники: 1, с.219-221; 2, с.209-212; 4,с.146-165

Рисунок 12 – Пример выполнения листа 6

Лист 7

Содержание листа

Образец выполнения листа показан на рис.13.

На листе  выполняют электрическую принципиальную схему по специальности.

Цель задания: изучить виды и типы схем; ознакомиться с требованиями по их выполнению и условными обозначениями элементов электрических схем.

Методические указания к листу 7

Варианты задания выбирают по рис.14.

Схемы являются конструкторскими документами, на которых в виде условных изображений и обозначений показаны составные части изделия и связи между ними. Перед выполнением схемы следует ознакомиться с ГОСТ 2.701-84 «Виды и типы, общие требования к выполнению». Схемы в зависимости от видов связей, входящих в состав изделия, подразделяются на следующие: гидравлические (Г), кинематические (К), пневматические (П), комбинированные (С), электрические (Э).

В зависимости от основного назначения схемы подразделяются на: структурные (1), функциональные (2), принципиальные (3), соединений (4), подключения (5), общие (6), расположения (7). Буквы и цифры, стоящие в скобках, определяют шифр схемы. Например, электрическая принципиальная схема имеет шифр ЭЗ, электрическая схема соединений - шифр Э4.

Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составляющих частей изделия либо не учитывается вообще, либо учитывается приближенно.

Схемы должны быть выполнены компактно, но без ущерба для ясности и удобства их чтения. На схемах должно быть наименьшее количество изломов и пересечений линий связей.

Правила выполнения электрических схем изложены в  ГОСТ 2.702-2011 - «Схемы электрические. Общие требования к выполнению». Существует значительное количество стандартов, содержащих условные  графические обозначения элементов, применяемых в схемах (примеры  обозначений, используемых в схемах индивидуальных заданий, приведены в  табл. 4).

Линии электрической связи (проводов) должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков, обычно выполняемых толщиной 0,3-0,4 мм. Промежуток между любыми двумя параллельными линиями должен быть не менее 2 мм. Условные графические обозначения элементов вычерчивают на схеме линиями 1,4-1,8 мм.

Схемы вычерчивают для изделий, находящихся в отключенном положении.

Каждый элемент, входящий в изделие и изображенный на схеме, имеет буквенно-цифровое позиционное обозначение, составленное из буквенного обозначения    и   порядкового    номера,    проставленного    после    буквенного обозначения. Порядковые номера элементам присваивают, начиная с единицы в пределах группы элементов с одинаковым буквенным обозначением (например, Rl, R2 и т.д.). Позиционные обозначения выполняют шрифтом 5 и наносят на схеме справа от условного графического изображения элементов или над ним.

Позиционные обозначения заносятся в таблицу.

Условное изображение элементов электрических принципиальных схем смотрите в табл.4.

Таблица 4 – Условные графические обозначения элементов на схемах

Продолжение таблицы 4

Рисунок 13 – Пример выполнения  листа 7

Принципиальная электрическая схема

элеткрокалориферной установки со ступенчатым

Рисунок 14 – Варианты заданий к листу 7

Используемые источники: 1, с.304-315; 2,с.290-300; 4,с.193-207

# Text boxes

Рисунок 11 – Варианты заданий к листу 5

Рисунок 11 – Продолжение

Рисунок 11 – Продолжение

Рисунок 6 – Пример выполнения листа 3

Рисунок 8 – Пример выполнения листа 4

Рисунок 4 – Пример выполнения листа   2

Рисунок 5 – Варианты заданий к листу 2

Рисунок 14 - Продолжение

Рисунок 14 - Продолжение